## Slide 2: 案例实施背景
◢ 响应国家节能降耗的系列政策 ◢ 提高校区后勤管理现代化水平
◢ 基于物联网的组网理念和技术 ◢ 面向校区水电实施的智能改造
◢ 依托先进稳定的工控软件平台 ◢ 充分发挥学校产学研综合水平

## Slide 3: 案例主要做法
监控系统组网方案

## Slide 4: 案例主要做法
标准、条约和约定
# 终端信息采集箱：
全弱电工作模式，采用直流12V以下工作电源，以“以太网”总线和“485总线”混合途径实现信息通讯。
# 终端控制箱：
强电（220V单相交流）、弱电（<15V直流）混合模式，设备驱动以220V单相交流供电为主，与“终端信息采集箱”之间的信号传输以开关量或模拟量方式传输。
# 采集服务器系统：
采用主从双服务器运行管理模式，支撑软件系统为“三维力控6.1网络版”组态软件。其中，主机以图形工作站方式连接多台大型显示终端，来提供实时信息浏览。服务器与各个信息终端通过以太网连接。

## Slide 5: 案例主要做法
设备通讯运行方案

## Slide 6: 案例主要做法
系统主体研究目标
# 第一目标：
通过分布式传感设备采集终端用户的水电数据，全面监测校区供电供水设备的状态、流量等数据指标；通过服务器系统的集中处理，实现数据汇总和信息显示等一系列管理任务。
# 第二目标：
定期进行软件系统的数据分析，生成图文数据报告，全面评测水电网络的可靠性和节能状况，以辅助后勤部门开展专项管理。
# 第三目标：
通过开关量控制模块和电动阀门，实现对各个供水点的远程控制，当发生严重的渗漏事故时，可由软件系统自动控制。楼宇公共照明、空调系统的控制，可分期开发。

## Slide 7: 案例主要做法
系统软件运行策略

## Slide 8: 案例主要做法
软件窗口——多任务多页面自由组合

## Slide 9: 案例主要做法
实时监测——以楼宇为单元的预览页面

## Slide 10: 案例主要做法
统计分析——按终端分类的监测页面

## Slide 11: 案例主要做法
统计分析——按终端分类的监测页面

## Slide 12
现场计量、监测及控制设备
案例主要做法

## Slide 13: 案例主要做法
系统研发流程
# 市场调研阶段：
智能监控系统建设成本高，方案设计很重要。
# 方案设计阶段：
通讯模式的选型，服务器系统的组网选型。
# 设备实验阶段：
传感器试验，采集模块试验，批量设备抽检。
# 施工规划阶段：
根据校区布局特点和局域网资源定制设计。
# 基建施工阶段：
通过合理布局将各单元以有线级联方式沟通。
# 软件开发阶段：
实时监测单元，统计分析单元，控制策略单元。
# 单元测试阶段：
以太网通讯，485总线通讯，传感器信号通讯。
# 总装调试阶段：
各信息单元正常采集各路下级传感器的实时数据；服务器能实时监测各信息单元的采集数据，并能正常下达对下层设备的控制命令。
# 系统验收阶段：
监控系统建成试运行后，由专家组进行项目验收。

## Slide 14: 案例绩效预估
系统研发综合效益
◢ 远程终端抄表、提升工作效率 ◢ 管网状态实时监测、超限警示
◢ 实现在线式常态经水平衡测试 ◢ 实现全局性能源消耗辅助评估
◢ 实现基本耗能设备的自动控制 ◢ 实现应急状态下局部安全控制

## Slide 15: 案例绩效预估
首期实验系统研发以来的相关业绩
2012年 江苏省节水型学校
2016年 江苏省节水型单位 住建厅
水利厅
教育厅

## Slide 17: 案例绩效预估
Chart: 
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年
 | 135377 | 93210.9 | 79424 | 83872 | 86144 | 82734
苏高工校区生活用水支出统计 (元)
启用系统

## Slide 18: 案例绩效预估
Chart: 
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年
 | 923795.5795 | 942490.5636 | 939670.79 | 795235.45 | 808818.04
苏高工校区用电支出统计 (元)

## Slide 19: 案例创新要素
计量数据多级保存
原始仪表累计数据保存
采集模块累计数据保存
软件系统综合数据保存
+
+

## Slide 20: 案例创新要素
现场远程互动控制
以现场控制方式为基础
以远程控制方式为辅助
远程现场控制自动切换
+
=

## Slide 21: 案例创新要素
统计分析图形化处理
基于曲线描述的趋势分析
基于柱形描述的对比分析
基于地理位置的图形化数据
+
+

## Slide 22: 案例创新要素
前置设计的控制终端与采集终端

## Slide 23: 致谢
真心感谢各位领导和专家的指导！